РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.07.2023                                                                                            № 325

ЗАТО Сибирский

Об утверждении Порядка содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа ЗАТО Сибирский

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:

## Утвердить Порядок содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа ЗАТО Сибирский (приложение).

- Управлению по муниципальным информационным ресурсам администрации ЗАТО Сибирский (Болотникова С.Ю.) опубликовать постановление в газете «Сибирский вестник» и обнародовать на официальном интернет-сайте администрации ЗАТО Сибирский.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации В.А. Цалябина.

Глава ЗАТО                                                                                           С.М. Драчев

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

ЗАТО Сибирский

от 28.07.2023 № 325

# ПОРЯДОК
содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа                          ЗАТО Сибирский

# 1. Общие положения

1. Порядок содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа ЗАТО Сибирский (далее - Порядок) разработан в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и определяет правила организации и проведения работ по ремонту, капитальному ремонту  и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края (далее - автомобильные дороги), порядок формирования и утверждения планов проведения работ по ремонту,  капитальному ремонту автомобильных дорог, муниципального задания на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог на территории ЗАТО Сибирский.

1.2. Порядок применяется в отношении автомобильных дорог местного значения общего пользования, находящихся в границах городского округа ЗАТО Сибирский. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа ЗАТО Сибирский утверждается постановлением администрации ЗАТО Сибирский.

1.3. В настоящем Порядке основные понятия: "автомобильная дорога", "защитные дорожные сооружения", "производственные объекты", "элементы обустройства автомобильных дорог", "дорожная деятельность", "реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильной дороги", и иные понятия применяются в значениях, аналогичных применяемым в Федеральном законе от 08.11.2007 N 257-ФЗ.

1.4. Классификация работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту устанавливается настоящим Порядком и приказом Минтранса России от 12.11.2007 N 160. Классификацией следует руководствоваться при планировании и проведении работ.

1.5. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется управлением по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации ЗАТО Сибирский.

1.6.  Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 N 150 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог".

1.7. Проекты муниципального задания на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, планов проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог на очередной год формируются управлением по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации ЗАТО Сибирский на основании актов оценки технического состояния автомобильных дорог.

1.8. Проведение работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется муниципальным бюджетным учреждением "Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности" городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в рамках муниципального задания.

1.9. Вид, сроки и состав дорожных работ по каждому участку автомобильной дороги, а также по каждому дорожному сооружению устанавливают на основании ведомостей дефектов и (или) других документов, содержащих оценку фактического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений.

# 2. Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования

2.1. Целью содержания является поддержание состояния автомобильной дороги и дорожных сооружений в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения в любое время года.

2.2. Работы по содержанию осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении автомобильной дороги по всем её элементам.

2.3. В состав работ по содержанию входят:

2.3.1. по полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода:

а) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигонах;

б) планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом трав;

в) противопаводковые мероприятия;

г) срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см; подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин;

д) устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах;

е) ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобильные дороги) в неустановленных местах;

ж) поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ полосы отвода;

з) ликвидация последствий обвалов, оползней и селевых потоков, другие противооползневые мероприятия;

2.3.2. по дорожным одеждам:

а) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов;

б) устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов;

в) ремонт сколов и обломов плит цементобетонных покрытий, замена, подъемка и выравнивание отдельных плит, защита цементобетонных покрытий от поверхностных разрушений;

г) восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 20 м;

д) восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 100 м3 на 1 километр;

е) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;

ж) восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 20 м2;

2.3.3. по элементам обустройства автомобильных дорог:

а) очистка, покраска и мойка стоек, дорожных знаков, ремонт повреждённых дорожных знаков и стоек, подсыпка и планировка берм дорожных знаков;

б) уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки;

в) очистка и мойка ограждений, катафотов, сигнальных столбиков, исправление, замена повреждённых или несоответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений, натяжение или замена тросовых ограждений, уборка наносного грунта у ограждений и удерживающих буферов; очистка, устранение отдельных повреждений или замена отдельных разрушенных бордюров, очистка дорожных знаков от снега и грязи;

г) ремонт сигнальных светофоров Т-7;

д) эвакуация объектов, препятствующих проезду транспортных средств;

е) содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия тротуаров;

ж) окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог, содержание их чистоте и порядке;

з) установка недостающих дорожных знаков.

2.4. Целью зимнего содержания автомобильной дороги является защита автомобильной дороги от снежных отложений, заносов, очистка от снега, предупреждение образования и ликвидация зимней скользкости и наледей.

2.5. В состав работ по зимнему содержанию входят:

2.5.1. механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин;

2.5.2. профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автомобильных дорог с переходным или грунтовым покрытием;

2.5.3. погрузка и вывоз снега;

2.5.4. распределение противогололедных материалов;

2.5.5. регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства (в том числе автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха, берм дорожных знаков, ограждений и других объектов);

2.5.6. закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие их весной, очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов;

2.5.7. борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у искусственных сооружений.

2.6. Целью озеленения является защита автомобильной дороги от снежных и песчаных заносов, ветровой и водной эрозии, эстетическое и архитектурно-художественное оформление дороги посредством посева трав и посадки лесных насаждений в полосе отвода.

2.7. В состав работ по озеленению входят:

2.7.1. уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, борьба с вредителями и болезнями растений, подсадка деревьев и кустарников;

2.7.2. скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой порубочных остатков;

2.7.3. засев травами полосы отвода, разделительной полосы, откосов земляного полотна и резервов с проведением необходимых агротехнических мероприятий по созданию устойчивого дернового покрытия;

2.7.4. художественно-ландшафтное оформление дорог (разбивка цветочных клумб, посадка живых изгородей и другие работы).

# 3. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования

3.1. Целью ремонта является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги и дорожных сооружений до уровня, позволяющего обеспечить выполнение нормативных требований к ее потребительским свойствам в период до очередного ремонта при интенсивности движения, не превышающей расчётную для данной категории автомобильной дороги.

3.2. Основанием для назначения ремонта является такое состояние дорожного покрытия, при котором его ровность (не связанная с прочностью дорожной одежды и земляного полотна) и сцепные качества снизились до предельно-допустимых значений или когда на других конструктивных элементах автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей возникли деформации и разрушения.

3.3. Ремонт производится комплексно на всём протяжении ремонтируемого участка автомобильной дороги.

Допускается проведение выборочного ремонта отдельных дорожных сооружений или их элементов.

3.4. Ремонт автомобильных дорог, как правило, осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией, разрабатываемой на основе материалов обследований, диагностики и инженерных изысканий.

При выполнении отдельных видов работ вместо проектной документации допускается разработка сметной документации на основании результатов диагностики и оценки состояния автомобильных дорог или ведомостей дефектов с описанием технических решений и приложением или без приложения чертежей.

3.5. При выполнении ремонта участка автомобильной дороги могут выполняться работы по содержанию, если указанные работы необходимы для приведения ремонтируемого участка в надлежащее техническое состояние, но не были выполнены до начала ремонтных работ.

3.6. К ремонту относятся следующие работы:

3.6.1. по земляному полотну и системе водоотвода:

а) ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог;

б) укрепление обочин;

3.6.2. по дорожным одеждам:

а) восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна;

б) устройство защитных слоёв и слоёв износа путем укладки выравнивающего (или фрезерования) и одного дополнительного слоя с обеспечением требуемой ровности и сцепных свойств или устройства поверхностной обработки;

в) восстановление изношенных покрытий, в том числе методами, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия; использование армирующих и трещинопрерывающих материалов при восстановлении изношенных покрытий;

г) ликвидация колей глубиной до 45 мм и других неровностей методами поверхностного фрезерования, укладки нового слоя покрытия или поверхностной обработки;

д) ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий, восстановление покрытий на укрепительных полосах и обочинах;

е) замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонных покрытий, нарезка продольных или поперечных бороздок на цементобетонных покрытиях;

ж) перемощение отдельных участков, покрытых тротуарной плиткой, с частичной заменой песчаного основания;

з) восстановление профиля щебёночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов.

3.7. При производстве ремонтных работ подрядная организация обязана принять меры по исключению аварийности на ремонтируемом участке, для чего установить предупреждающие и запрещающие знаки, ограждения. При производстве работ в темное время суток участок автомобильной дороги, на котором проводятся ремонтные работы, должен быть дополнительно оборудован светоотражающими указателями, а также указателями (знаками) с подсветкой.

Подрядная организация обязана установить информационные табло, с указанием сроков проведения работ, маршрутов объезда, согласованных с Администрацией ЗАТО Сибирский и ГИБДД.

# 4. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования

4.1. Целью капитального ремонта является полное восстановление конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей и доведение их состояния до уровня установленных допустимых значений и технических характеристик категории ремонтируемой автомобильной дороги, позволяющего обеспечить нормативные требования к ее потребительским свойствам в период до очередного капитального ремонта или реконструкции.

4.2. Основанием для назначения капитального ремонта является такое транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги, при котором прочность дорожной одежды снизилась до предельно допустимого значения или соответствующие параметры и характеристики конструктивных элементов автомобильной дороги, и (или) её частей не соответствуют требованиям безопасности дорожного движения.

4.3. Капитальный ремонт, как правило, должен производиться комплексно на всём протяжении ремонтируемого участка автомобильной дороги. Допускается, при соответствующем обосновании, проведение капитального ремонта отдельных дорожных сооружений.

4.4. Капитальный ремонт выполняется на основе материалов обследований, диагностики и инженерных изысканий.

4.5. При проведении капитального ремонта участка автомобильной дороги могут выполняться отдельные работы по ремонту и содержанию элементов дороги, состояние которых не требует капитального ремонта, если указанные работы необходимы для приведения ремонтируемого участка в надлежащее техническое состояние, но не были выполнены до начала капитального ремонта.

4.6. При капитальном ремонте проводятся следующие работы:

4.6.1. по земляному полотну и системе водоотвода:

а) устранение деформаций и повреждений элементов земляного полотна (в том числе, на пересечениях и примыканиях, площадках для остановки, стоянках транспортных средств, площадках для отдыха, разворотных площадках, тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, переездах, съездах;

б) замена изношенных звеньев прикромочных и телескопических лотков, дренажей, водоотводных канав, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, элементов подводящих и отводящих русел у водопропускных труб, элементов ливневой канализации и других изношенных элементов системы водоотвода (в том числе, на пересечениях и примыканиях, площадках для остановки, стоянках транспортных средств, площадках для отдыха, разворотных площадках, тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, отдельных переездах, съездах, подъездных дорогах к объектам дорожно-ремонтной службы и другим объектам);

4.6.2. по дорожным одеждам:

а) ликвидация колей глубиной более 45 мм с заменой верхних слоев дорожной одежды методами фрезерования или регенерации на ширину полос наката или на всю ширину покрытия с укладкой одного или нескольких слоев асфальтобетона;

б) восстановление дорожных одежд в местах исправления земляного полотна и водоотвода (в том числе, на пересечениях и примыканиях, площадках для остановки, стоянках автомобилей, площадках для отдыха, разворотных площадках, тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, отдельных переездах, съездах);

в) перемощение отдельных участков мостовых с полной заменой песчаного основания;

4.6.3. по элементам обустройства автомобильных дорог:

а) замена знаков, сигнальных столбиков, барьерных ограждений;

б) нанесение и удаление временной разметки на период капитального ремонта;

в) нанесение постоянной разметки после капитального ремонта;

4.6.4. прочие работы по капитальному ремонту:

а) изыскание и освоение резервов грунта и месторождений местных каменных материалов в объёмах, необходимых для производства работ на ремонтируемых участках автомобильных дорог, устройство и ликвидация временных объездов и искусственных сооружений на ремонтируемых участках, а также ликвидация объездов участков автомобильных дорог, разрушенных стихийными бедствиями;

б) рекультивация временной полосы отвода, рекультивация земельных участков, ранее занятых под карьерами, резервами, объездными дорогами, неиспользуемыми участками автомобильных дорог, дорожными сооружениями, производственными объектами и др.;

в) проведение инженерных изысканий, специальных обследований и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, экспертиза проектной документации;

г) диагностика автомобильных дорог после проведения капитального ремонта;

д) строительный контроль, авторский, технический надзор и научное сопровождение.

4.7. К комплексу выполняемых при капитальном ремонте работ, связанных с доведением параметров до значений, соответствующих техническим характеристикам категории ремонтируемого участка автомобильной дороги, в том числе с устройством и установкой недостающих и дополнительных элементов обустройства, способствующих совершенствованию организации и повышению безопасности дорожного движения, относятся следующие работы:

4.7.1. по земляному полотну и водоотводу:

а) доведение геометрических параметров земляного полотна до норм, соответствующих её категории;

б) поднятие земляного полотна на подтопляемых и снегозаносимых участках, переустройство пучинистых, оползневых и обвальных участков автомобильной дороги;

в) переустройство или устройство элементов системы водоотвода;

4.7.2. по дорожным одеждам:

а) усиление дорожной одежды при несоответствии её прочности транспортным нагрузкам с исправлением продольных и поперечных неровностей, укладкой выравнивающих и дополнительных слоев основания и покрытия (в том числе с армирующими, трещинопрерывающими и другими материалами); устройство более совершенных типов покрытий с использованием существующих дорожных одежд в качестве основания; перекрытие изношенных цементобетонных покрытий слоями из цементобетона или асфальтобетона;

б) замена дорожной одежды на новую, более прочную и долговечную;

в) уширение дорожной одежды до норм соответствующих категории ремонтируемого участка автомобильной дороги;

г) укрепление обочин;

д) устройство недостающих бордюров и укрепительных полос по краям усовершенствованных покрытий;

е) укладка основания и покрытия с использованием материалов старого покрытия;

4.7.3. по элементам обустройства автомобильных дорог:

а) устройство недостающих переходно-скоростных полос и разделительных островков на съездах и въездах, пересечениях и примыканиях, на автобусных остановках; устройство недостающих аварийных улавливающих съездов (карманов) на затяжных спусках, с оборудованием знаками и ограждениями;

б) обустройство ремонтируемых участков автомобильных дорог недостающими знаками, сигнальными столбиками, ограждениями и электроосвещением;

в) архитектурно-художественное оформление элементов обустройства и благоустройства участков автомобильных дорог;

4.7.4. прочие работы:

а) перенос и переустройство инженерных коммуникаций (линий электропередач, связи, трубопроводов и др.);

б) устройство временных площадок для складирования материалов и рекультивация земель, нарушенных при проведении ремонтных работ;

в) устройство и ликвидация временных объездов и искусственных сооружений ремонтируемых участков автомобильных дорог; (убрать

г) устройство постоянных снегозащитных сооружений.

4.8. При производстве работ по капитальному ремонту автомобильной дороги подрядная организация обязана принять меры по исключению аварийности на ремонтируемом участке, для чего установить предупреждающие и запрещающие знаки, ограждения. При производстве работ в темное время суток участок автомобильной дороги, на котором проводятся ремонтные работы, должен быть дополнительно оборудован светоотражающими указателями, а также указателями (знаками) с подсветкой.

Подрядная организация обязана установить информационные табло, с указанием сроков проведения работ, маршрутов объезда, согласованных с Администрацией ЗАТО Сибирский и ГИБДД.

4.9. Выполнение капитального ремонта дорог местного значения общего пользования в границах городского округа ЗАТО Сибирский осуществляется согласно текущему Порядку.

# 5. Финансовое обеспечение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа ЗАТО Сибирский

# 5.1 Финансовое обеспечение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа ЗАТО Сибирский осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на соответствующий финансовый год, рассчитанных в соответствии с нормативами финансовых затрат и правилами расчета бюджетных ассигнований бюджета городского округа ЗАТО Сибирский  на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, местного значения, утвержденными постановлением Администрации ЗАТО Сибирский.